光纤-Wifi备份型 4百兆光+4百兆电 转1路上行千兆光

工业轨式交换机 规格书

本系列产品采用工业轨式设计，设备为点对点结构设计，实现在恶劣环境下，数据传输的稳定性、可靠性和实时性。工作时网络信号成链状结构，更简化了工程安装，降低了工程成本。

此产品提供：1个千兆SFP以太光口；2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps内置无线模块，4个百兆以太电接口,4个百兆以太光接口；可以与局端的2U机框式1路千兆光以太转1路千兆电口以太的设备对连;

设备基于以太网交换芯片+FPGA方案，带远端管理功能，可以与2U插卡式带SNMP网管的1光1电千兆卡互联,SNMP软件上能管理到本设备，具备完善的告警功能，整机工作稳定可靠，功耗低，集成度高，体积小。

- 工业导轨式设计，专为严酷苛刻的工业环境而设计

- 设备提供2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线模块,4路百兆以太网电口，4个百兆以太光接口,1路千兆SFP光接口，传输带宽为线速1000M；

- 交换机内建1Mbit MP-SSRAM高速内存，无阻塞设计，最大背板带宽32GBit/S,具有防死机监控自动复位功能，适用于高清网络摄像机等重负载应用;

- 支持VLAN超长数据包的传输，可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用；具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能；以太电口10/100Mbps 自适应，电口 MDI/MDI-X 自适应无需手动调整;

- 两个IEEE802.11b/g/n的300Mbps内置无线模块，总带宽达2*300M，可以与对应4路百兆光相连的4台1光4电百兆带wifi的光纤收发器互联；

- 4路百兆光以太，当光纤正常时，用光纤作通信，wifi作为备份，光纤不正常时，wifi能工作，保证业务不中断；

- 可以与2U插卡式带SNMP网管的1光1电千兆光端机卡互联,SNMP软件上能管理到本设备；

- 以太接口与电源接口带防雷保护，防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波10/700μs，开路峰值输出电压6KV标准;

- 支持宽范围交直流输入(9V-48V),支持内部隔离，冗余双电源输入,电源支持过载保护、防反接保护

- 符合工业四级电磁兼容性要求；

- 超强防雷功能：防雷击，可抗感应高压，防浪涌等,无风扇高效散热，降低修复时间;

- IP40外壳防护等级，能够经受住恶劣环境的考验,导轨或壁挂式安装;

- 宽温型：工作温度-40℃~ +85℃;

- 光纤部分

多模光纤:

50/125um 或 62.5/125um，

传输距离：       2Km  多模光纤，衰减(3dbm/km )

波长: 			 850nm

发射功率: 		-12dBm (Min) ～ -9dBm (Max)

接收灵敏度: 	-28dBm (Min)

链路预算: 		 16dBm

单模光纤:

# 8/125um 或 9/125um,

传输距离:       20Km  单模光纤，衰减(0.35dbm/km ) (实际如需更大距离需定制)

波长:           1310nm（超长距离传输时选用1550nm波长）

发射功率:      -9dBm (Min) ～-5dBm (Max)

接收灵敏度:    -27dBm (Min)

链路预算:       18dBm

- 10/100M以太网接口

协    议：   	符合IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

速    率：   	10/100M自适应，全/半双工完全自适应

MAC地址表： 	可以学习8K MAC地址

物理接口：  	RJ45座, 支持Auto-MDIX（交叉/直通线自适应）

- WIFI接口

技术标准：

IEEE802.11b/802.11g/802.11n ,IEEE802.3/802.3u

WLAN Rate：

11n: 802.11n HT20：max, 72.2Mbps@MCS7：1Nss max, 144.4Mbps@MCS15：2Nss 802.11n HT40：max, 150Mbps@MCS7：1Nss

max, 300Mbps@MCS15：2Nss

11g：54，48，36，24，18，12，11，9，6，5.5，2，1Mbps

11b：11，5.5，2，1Mbps

WLAN 特性:

 支持 2.4GHz, 兼容 2.4GHz, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b 标准

 支持 64/128/152-bit WEP 加密, 同时支持 128 bit WPA standard(TKIP/AES), IEEE

802.1X 等安全加密机制

 支持 SSID 广播控制和基于 MAC 地址的访问控制

 工作信道数:USA,1-11CH, UE,1-13, JP,1-14

 频率范围:2.4~2.4835GHz

 展频技术:DSSS（直接序列展频）

 数据调制方式:BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)

 支持双天线，能大幅加强其无线发射能力，并增强无线信号的稳定性

 灵敏度@PER（错包率）: MCS15：-70dBm@10%PER；MCS7：-75dBm@10%PER；54M：

-78dBm@10%PER；11M：-92dBm@8% PER；6M：-94dBm@10% PER；1M：-98dBm@8% PER（典

型值）

 传输距离: 室内最远 60 米，室外最远 150 米（因环境而异）

 RF 功率:11n 14dBm 11g 16dBm, 11b 19dBm,

- 电气和机械特性

系统电源：	    冗余双电源输入DC9-48V/AC9-48V

功耗：			≤10W

外观结构:       133mm(长) x 120mm(宽) x 42.0mm(高)

- 环境指标

工作温度：		-40℃—+85℃

储存温度：		-40℃—+90℃

工作湿度：		0%—95%（无凝结）

MTBF：			＞100,000小时

| 产品名称 | 光纤-wifi备份型 2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线+4百兆电+4路百兆光 +1路千兆光口，工业交换机（工业导轨式或壁挂式） |
| --- | --- |
| 产品功能描述 | 2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线+4*10/100M电口+4*100M光口+千兆光以交换机，SFP光模块,工业导轨式或壁挂式 |
| 业务端口描述 | 2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线，4个百兆SFP以太光口，4个百兆电口，1路千兆光接口,一个以太网管接口(SNMP),一个Console接口 |
| 电源 | 冗余双电源输入DC9-48V/AC9-48V ,功耗<10W 过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：支持c 接入端子：4芯5.08mm间距插入式端子 |
| 产品尺寸 | (长×宽×高) 133mm(长) x 110mm(宽) x 50.0mm(高)（工业轨式） |
| 重量 | 1.1Kg/台 |

本产品集2个IEEE802.11b/g/n的300Mbps无线模块，4路百兆电口与4路百兆光口在千兆光纤中传输,

- 可带多个IP路口摄像头,其中4个通过光纤接到百兆收器,对应不同角度的摄像；通过光纤与千兆以太网一起连接到交警指挥中心。

- 交警指挥中心设备为2U的卡式1路千兆以太网,总共可以插17个2U卡,最多可以控制17个路口。

- 当4路百兆以太的对应光纤断了时，WiFi能自动连上，保证通信不中断；

- 中心端带SNMP网管功能,可以在网管软件上查看所有本端与远端设备的工作状态;