16xE1 Over IP

规格书

TDMoverIP设备主要用于在IP网上传输E1信号。能让运营商和企业在一个标准的低成本无线或有线Ethernet/IP 结构上，无缝可靠地连接TDM设备和用户Ethernet ，并对语音质量无任何影响。TDM over IP 对TDM 信号透明, 保证任何具有物理 E1接口的设备无缝地连接，如 PBX, 移动基站, SS7信令设备和语音邮件系统。可以用于基于IP的通信系统中，比如：LAN 、WAN、MAN和无线网络。

具有16个 E1业务端口, 2个千兆以太网电口，１个千兆以太网光口，一个Console管理接口；

- 提供Console(CLI)与WEB管理接口，便于安装开通；

- 提供16个E1电路，2个千兆以太网电口，１个千兆以太网SFP光口；

- 时钟恢复采用独有的时钟算法技术，频率还原稳定，抖动与漂移小，同时恢复时钟的抖动和漂移符合G.823/G.824、G.8261规范；

- 高传输效率，低传输延时；以太网包长可设，支持长包；支持VLAN设置；

- 支持E1链路丢包指示功能；

- 支持本远端E1环回功能及本端E1使能设置；

- 高传输效率，可达90%带宽利用效率；

- 支持WEB网管对本端和远端设备软件和硬件的在线升级；

- 多种电源方式可选：AC220V、DC-48V/DC24V等;

- E1 接口

设备接口：		设备接口符合G.703建议

速   率：   	2048Kb/s±50ppm

码   型：   	HDB3

阻   抗：   	双阻抗，非平衡式 75(+平衡式 120(

抖动特性：  满足G.742、G.823建议

输入口允许衰减：0～6dBm

- 10/100M以太网接口

协    议：   	符合IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)

速    率：   	10/100M自适应，全/半双工完全自适应

MAC地址表： 	可以学习8K MAC地址

物理接口：  	RJ45座, 支持Auto-MDIX（交叉/直通线自适应）

- 电气和机械特性

系统电源：	    AC180V ～260V；DC –48V；DC +24V

功耗：			≤5W

外观结构:       (长×宽×高)   485*200*45mm 机架式

- 环境指标

工作温度：		-10℃—+60℃

储存温度：		-40℃—+85℃

工作湿度：		0%—95%（无凝结）

MTBF：			＞100,000小时

| 产品型号 | FCT-E16 |
| --- | --- |
| 产品功能描述 | 在IP网上传输16路E1接口,支持Console网管与WEB网管 |
| 业务端口描述 | 16*E１接口，2*千兆以太网电接口；1个千兆以太网光接口，console接口 |
| 电源 | 电源: AC180V ~ 260V；DC–48V；DC+24V 功耗: ≤10W |
| 产品尺寸 | (长×宽×高) 485x140x44.5mm 机架式 |
| 重量 | 2.3Kg/台 |